## Slide 1: 2024 네트워크 - 1
경성대 소프트웨어학과
4학년 하민우

## Slide 2: 목차

## Slide 3: Internet
“인터넷”(Internet)은 전세계 컴퓨팅 장치들을 연결하는 컴퓨터 네트워크 입니다
인터넷의 구성요소는 다양하게 있지만, 크게 네 가지 규모로 분류하는 것이 이해에 도움이 될 것입니다
“호스트”(Host) 또는 “종단 시스템”(End system) : 네트워크 시스템의 끝단으로 우리가 가장 흔하게 보는 스마트폰이나 컴퓨터 장치 등이 여기에 속합니다
“통신 링크”(Communication Link 또는 전송 매체) : 서로 다른 장치가 정보를 전달하기 위한 수단(경로)을 통칭하는 용어 입니다
“ISP”(Internet Service Provider) : 호스트(End system)끼리 정보를 매개 하거나, CP(Contents Provider)로 부터 호스트가 정보를 받아볼 수 있도록 정보를 전달하는 역할을 하는 가장 거대한 규모의 네트워크 망 서비스 제공자 입니다
“패킷 스위치”(Packet Switch 또는 접속 장치) : ISP와 호스트를 연결하는 물리적인 장치를 의미합니다 대표적으로 라우터와 스위치가 있습니다
“IETF”(Internet Engineering Task Force 또는 국제 인터넷 표준화 기구) 는 인터넷의 운영, 관리, 개발에 대해 협의하고, 프로토콜과 구조적인 사안들을 분석하는 인터넷 표준화 작업기구 입니다
“RFC”(Request For Comments) 는 IETF에서 출판되는 인터넷 관련 문서 입니다
“IEEE”(Institute of Electrical and Electronics Engineers 또는 전기 전자 공학자 협회) 는 전기/전자/전산 관련 국제 학회입니다 주로 무선 통신 IEEE802 Series가 오늘날 많이 쓰이는 무선 프로토콜 표준으로 사용됩니다

## Slide 4: End System
호스트(Host) 및 종단시스템(EndSystem)은 스마트폰, 컴퓨터(+서버)등의 오늘날 사용하는 대부분의 장치를 일컬어 부르는 용어입니다
호스트는 크게 Client와 Server구조로 되어 있으며, 소켓이라는 이름의 논리적 모델로 프로그래밍하여 상호 통신으로 정보를 주고 받는 형태입니다
호스트의 통신방식은 다양하게 존재합니다
“유니캐스트”(Unicast) : 발신지와 수신지가 1:1(one-to-one)으로 데이터를 전송하는 방식입니다 대부분의 통신은 유니캐스트 방식이라 볼 수 있으며(클라이언트-서버 구조, 웹, Dedicate 게임 서버), 소켓 프로그래밍의 대부분은 일대일을 염두해두고 설계를 하는 편입니다
“브로드캐스트”(Broadcast) : 발신지에서 모든 가능한 수신지로 1:All 로 데이터를 전송하는 방식입니다 일반적으로 쓰이지 않지만, 예를 들어 송신 가능한 모든 휴대전화에 메시지를 보내는 재난문자 등의 여기에 해당됩니다
“멀티캐스트”(Multicast) : 발신지에서 수신지로 1:m(one-to-many) 로 데이터를 전송하는 방식입니다 일반적으로 쓰이지 않지만, 예를 들어 사내 vpn으로 받는 이메일이나 긴급정보 등이 해당 될 수 있습니다
“애니캐스트”(Anycast) : 발신지에서 가장 가까운 하나의 수신지로 데이터를 전송하는 방식입니다 대표적으로 DNS 루트 네임 서버가 여기에 해당됩니다

## Slide 5: Router
“라우터”(Router)는 둘 이상의 라우터와 호스트를 연결하여 컴퓨터 네트워크를 이루는 장치로, 연결된 호스트의 IP주소를 받아 다른 라우터끼리 IP주소를 이용하여, 각 호스트까지 정보를 전달하는 매개체라 볼 수 있습니다
라우터는 L3(Layer 3)를 매개하는 물리장치이기도 하고 오늘날 L3 스위치와 경계가 많이 허물어져 L3 스위치로 통칭하기도 합니다.
라우터가 해주는 일은 다양하지만, 크게 네 가지 정도가 있습니다
“DHCP”(Dynamic Host Configuration Protocol)는 네트워크에 연결된 호스트들에게 “동적”으로 IP주소와 관련된 네트워크 설정 및 정보들을 할당해주는 프로토콜입니다
“NAT”(Network Address Translation)은 사설 IP 주소를 공인 IP 주소로 변환하거나 역으로 변환하는 장치입니다
“VPN”(Virtual Private Network)은 가상 사설망으로, 사설IP 주소만을 사용하여 장치끼리 통신 가능하도록 해주는 네트워크 망을 통칭합니다
“FireWall”은 방화벽으로 보안규칙을 세우고, 해당 규칙에 맞도록 네트워크 트래픽을 조절하는 기능을 수행합니다

## Slide 6: Black Hole Router
모든 요청은 결국 라우팅을 타고, 서버로 향하는 구조일 것입니다
대부분의 요청은 정상적으로 처리가 되겠지만, DDoS나 패킷 조작 등으로 인한 공격이 들어올 수도 있게 되는데, 라우팅의 부하를 줄이면서도 공격을 막아내는 방법이 있을까요?
Black Hole Routing은 일반적인 라우팅의 목적과 다른 세 가지 특징을 가집니다
사건의 지평선 너머는 알 수 없다: 한 번 보내진 패킷은 다시 추적할 수 없습니다
블랙홀은 모든 것을 빨아들인다: 패킷의 종류에 관계 없이 받습니다
블랙홀에 들어간 정보는 사라진다: 한 번 들어간 패킷은 즉시 소멸 됩니다
DDoS나 악성 패킷을 받을 때 비정상 처리를 해도 되지만, 그것보다 Black Hole Routing의 특징을 잘 이용해서 라우팅을 넘겨주면, 훨씬 더 효율적으로 네트워크를 관리 할 수도 있습니다
이를 Null0 라우팅이라고 부르기도 합니다

## Slide 7: DHCP
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)는 네트워크에 연결된 호스트들에게 동적으로 IP주소와 관련된 네트워크 설정 및 정보들을 할당해주는 프로토콜입니다
DHCP를 사용하면, 네트워크 관리자가 수동으로 각 장비에 IP를 할당할 필요 없이, 하나의 서버가 연결된 장치의 IP주소를 관리 및 자동화 할 수 있습니다
DHCP 범위에 들어온 서브넷 장치들은 다음 다섯 가지를 DHCP서버로 부터 자동으로 할당 받습니다
사설 IP 주소: DHCP서버 하에 있는 장치가 DHCP서버를 통해서 통신하기 위한 사설 주소입니다
서브넷 마스크(Subnet Mask): IP주소와 논리 게이트를 하여 서브넷 범위를 알리기 위한 마스크 값입니다
기본 게이트웨이(Default Gateway)주소: 즉, DHCP호스트의 라우터(홉) 접속 주소입니다
로컬 DNS 서버 주소: DHCP서버의 주소입니다. 보통은 DHCP가 라우터 단에서 해주는 경우가 많지만, 라우터 내부의 특정 서버가 DHCP서버를 행할 수도 있기 때문에 해당 주소도 필요합니다
IP 임대 시간: 사설 IP 주소는 해당 임대 시간(만료 시간)을 가지고 사용하다가 임대 시간이 지나면 새로운 IP를 요청 받도록 할 수 있습니다
DHCP는 UDP통신을 사용하고, DHCP서버를 사용하지만 수동으로 IP를 주거나 IP를 변경할 수 있습니다. 수동 할당(Manual allocation)
동적 할당(Dynamic Allocation), 자동 할당(Automatic allocation)

## Slide 8: NAT
NAT(Network Address Translation)은 사설 IP 주소를 공인 IP 주소로 변환하거나 역으로 변환하는 장치입니다
오늘날 NAT을 쓰는 이유는 대부분 하나의 공인 IPv4를 나누어서 쓰는 구조일 때 자주 쓰는데, 아파트 및 주택, 회사에서 쓰는 이더넷 방식이나 사설망을 구성한다면, 위에 언급한 방식으로 통신하기 때문에, NAT가 필수적이라 볼 수 있습니다
NAT의 종류는 공식적으로 세 가지가 있지만, Type이라는 용어로 비공식적으로 네 가지도 있습니다
“정적 NAT”(Static NAT): 사설 IP 주소와 공인 IP 주소 간 1:1로 고정된 관계를 설정하는 NAT 방식입니다.
“동적 NAT”(Dynamic NAT): 사설 IP 주소와 공인 IP 주소를 동적으로 변환하는 방식으로, 주로 특정 IP 주소 풀에 대해 동적 NAT 규칙이 설정됩니다.
“포트 주소 변환”(PAT, Port Address Translation): 사설 IP 주소와 포트 번호를 두 개를 가지고 공인 IP 주소와 포트 번호로 변환하는 방식입니다.
1. Type A: 이 타입은 네트워크에 자유롭게 접근할 수 있음을 의미합니다(모든 형태의 통신이 가능합니다)
2. Type B: 이 타입은 일부 제한이 있지만 대부분의 시스템과 통신할 수 있습니다(예를 들어 Type C, D와는 통신이 불가합니다)
3. Type C: 이 타입은 네트워크 접근에 많은 제한이 있습니다(Type A인 시스템만 통신이 가능합니다)
4. Type D: 이 타입은 거의 모든 연결이 불가능한 상태를 의미합니다(모든 형태의 통신이 불가합니다)

## Slide 9: VPN
VPN(Virtual Private Network)은 가상 사설망으로 외부의 거대한 인터넷 망과 직접적인 연결이 아닌, 특정 사설을 만들어 그 들끼리 통신하는 인트라넷을 통칭합니다
넓은 의미로는 DHCP나 사설 IP를 쓰는 시스템, 사내 망, 군대 인트라넷 등의 모든 사설망을 지칭하지만, 오늘날 VPN은 IP를 우회하고 정보은닉을 위해 사용하는 사람도 많을 정도로 다양하게 쓰입니다
VPN은 소프트웨어로도 동작 가능하지만, 아예 VPN 클라이언트 라우터를 사용해서 모든 패킷을 VPN으로 받을 수도 있습니다 (중국 내에서는 황금방패 단속으로 들어오는 모든 패킷을 감청해서 검열을 하는데, 이를 피해서 해외 사이트에 접속을 하기 위해 VPN 라우터를 공수해서 한국/일본IP를 쓰는 경우가 많습니다만, 이것도 단속이 심해지긴 했다고 합니다)
PPTP (Point to Point Tunneling Protocol): PPP(Point-to-Point Protocol)기술을 확장해서 만든 규격으로 터널링만 해주는 프로토콜입니다
L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol): L2F와 PPTP 프로토콜을 결합하여 만든 규격이기 때문에 PPP를 지원하고, 동일하게 터널링만 해주는 프로토콜입니다
OpenVPN: 오픈소스VPN으로 L2TP를 기초로 하지만 세 단계의 Layer를 만들어 사용할 수 있습니다 또한, VPN추가 장비 없이 모든 과정을 소프트웨어 단에서 사용 가능합니다(오늘날 VPN프로그램의 원조 격)
WireGuard: 무료 오픈소스VPN으로 터널링 구조는 굉장히 깔끔하면서 최신 타원곡선계열 암호 등을 사용하고, OpenVPN의 단점인 싱글 쓰레드 기반을 깨고, 멀티 쓰레드 기반을 채택하여 성능이 최대 40% 향상된 VPN으로 평가 받습니다

## Slide 10: Switch
Hub는 랜 선을 묶는 장치로 “입 출력”이 뚜렷하지 않고, 모든 랜 선이 “동등한”데이터를 받는 것이 특징인 네트워크 장치입니다
Switch는 Hub에서 하나의 랜 선이 모든 랜 선으로 전달하는 (마치 Boardcast 처럼)방식을 개선하여, “정확히 데이터를 원하는” 랜 선으로만 전달하도록 중재해주는 네트워크 장치입니다
이로 인해, Hub에 비해 Switch는 네트워크 부하를 줄여주는 역할도 수행하고, Unicast처럼 동작하기에 내부망에서 보안도 챙길 수 있으며, 여러 요청에 대한 데이터 충돌도 어느정도 줄여주는 효과가 있습니다
Switch는 정확히 데이터를 원하는 랜 선을 빠르게 찾아내기 위해서 랜 선의 MAC주소를 소지하여, L2패킷의 MAC주소를 조작하는 형태로 통신을 수행하기 때문에, 내부에서는 MAC(ARP)Table을 소지하여 이를 통해 빠른 속도로 찾아낼 수 있습니다
그래서 Switch는 L2 Switch로도 부르기도 합니다만, 오늘날 스위치와 라우터의 경계는 옅어 진 추세라서 공유기(AP)가 L2스위치 + L3스위치(라우터) 기능을 하는 장치도 가끔씩 볼 수 있습니다
오늘날 L4, L7스위치라는 용어도 존재하지만, 이는 정확히는 ADC(Application Delivery Controller)라고 볼 수 있습니다

## Slide 11: ISP
ISP(Internet Service Provider): 여러 호스트나 하위사용자들을 서로 매개 해주는 역할을 하는 거대한 규모의 인터넷 서비스 제공자 입니다
ISP는 호스트끼리 연결을 담당하기 때문에 회선을 깔거나, 네트워크 장비등을 설치하여 물리적으로 먼 거리에 있는 호스트를 연결해주는 역할을 수행합니다
ISP는 Tier의 개념이 존재하여, 계층적(Hierarchical)으로 인터넷을 접근하는 구조인데, 각 호스트는 접속 ISP(Access ISP)에, 접속ISP는 지역ISP(Legion ISP)에 접근하고, 지역 ISP끼리 통신하여 최종적으로 원하는 패킷이 정확하게 도달하는 구조를 가집니다
이때, 지역ISP끼리 Tier가 같은 경우에는 피어링(Peering)을 하여 통신한다고 표현하고, 낮은 지역 ISP가 상위 지역 ISP에 통신을 요청하는 경우에는 호밍(Homing)을 하여 통신한다고 표현합니다
호밍의 경우에는 트랜짓 비용(TransitCost)을 내고, 상위 Tier를 사용하기 때문에, 가급적이면 피어링을 쓰는 것이 비용측면에서 좋지만, 네트워크 메시의 구조는 생각보다 복잡하게 얽혀 있기 때문에, 상위 Tier의 정보를 쓰는 것이 빠르다고 판단하면(라우팅 알고리즘 등으로), 일반적으로 트랜짓비용을 내고 정보를 가져오는 편입니다

## Slide 12: BGP, ASN

## Slide 13: 다양한 네트워크의 형태

## Slide 14: Protocol

## Slide 15: Layer (OSI 7)

## Slide 16: Layer 1 (Physical)

## Slide 17: Layer 2 (Data Link)

## Slide 18: Layer 3 (Network)

## Slide 19: Layer 4 (Transport)

## Slide 20: Layer 5 (Application)

## Slide 21: Layer 5
응용 계층 (Application Layer)

## Slide 22: Client-Server, P2P

## Slide 23: Socket Programming

## Slide 24: HTTP(HTTPS)

## Slide 25: DNS

## Slide 26: SMTP

## Slide 27: Telnet, FTP -> SSH, SFTP

## Slide 28: Layer 4
전송 계층 (Transport Layer)

## Slide 29: TCP, UDP

## Slide 30: Port

## Slide 31: Multiplexing

## Slide 32: TCP 구조

## Slide 33: UDP 구조

## Slide 34: 흐름제어, 혼잡제어

## Slide 35: 3-way handshake

## Slide 36: 4-way handshake, RST

## Slide 37: ARQ Protocol