## Slide 1: 2024 네트워크 - 1
경성대 소프트웨어학과
4학년 하민우

## Slide 2: 목차
End System – Router – Switch
DHCP – NAT - VPN
ISP – ASN – BGP
OSI 7 Layer

## Slide 3: Internet
인터넷(Internet)은 전세계 컴퓨팅 장치들을 연결하는 컴퓨터 네트워크 입니다
인터넷의 구성요소는 다양하게 있지만, 크게 네 가지 규모로 분류하는 것이 이해에 도움이 될 것입니다
호스트(Host) 또는 종단 시스템(End system) : 네트워크 시스템의 끝단으로 우리가 가장 흔하게 보는 스마트폰이나 컴퓨터 장치 등이 여기에 속합니다
통신 링크(Communication Link 또는 전송 매체) : 서로 다른 장치가 정보를 전달하기 위한 수단(경로)을 통칭하는 용어 입니다
ISP(Internet Service Provider) : 호스트(End system)끼리 정보를 매개 하거나, CP(Contents Provider)로 부터 호스트가 정보를 받아볼 수 있도록 정보를 전달하는 역할을 하는 가장 거대한 규모의 네트워크 망 서비스 제공자 입니다
패킷 스위치(Packet Switch 또는 접속 장치) : ISP와 호스트를 연결하는 물리적인 장치를 의미합니다 대표적으로 라우터와 스위치가 있습니다
IETF(Internet Engineering Task Force 또는 국제 인터넷 표준화 기구) 는 인터넷의 운영, 관리, 개발에 대해 협의하고, 프로토콜과 구조적인 사안들을 분석하는 인터넷 표준화 작업기구 입니다
RFC(Request For Comments) 는 IETF에서 출판되는 인터넷 관련 문서 입니다
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers 또는 전기 전자 공학자 협회) 는 전기/전자/전산 관련 국제 학회입니다 주로 무선 통신 IEEE802 Series가 오늘날 많이 쓰이는 무선 프로토콜 표준으로 사용됩니다

## Slide 4: End System
호스트(Host) 및 종단시스템(EndSystem)은 스마트폰, 컴퓨터(+서버)등의 오늘날 사용하는 대부분의 장치를 일컬어 부르는 용어입니다
호스트는 크게 Client와 Server구조로 되어 있으며, 소켓이라는 이름의 논리적 모델로 프로그래밍하여 상호 통신으로 정보를 주고 받는 형태입니다
호스트의 통신방식은 다양하게 존재합니다
유니캐스트(Unicast) : 발신지와 수신지가 1:1(one-to-one)으로 데이터를 전송하는 방식입니다 대표적으로 VPN이나 단일 클라이언트-서버(P2P)및 다중 클라이언트-서버 구조를 할 때 자주 쓰이는 방식입니다
브로드캐스트(Broadcast) : 발신지에서 모든 가능한 수신지로 1:All 로 데이터를 전송하는 방식입니다 예를 들어 송신 가능한 모든 휴대전화에 메시지를 보내는 재난문자 등의 여기에 해당됩니다 이더넷 등의 L2나 L3에서 정보를 전달하는 과정에서 자주 쓰이는 방식입니다
멀티캐스트(Multicast) : 발신지에서 수신지로 1:m(one-to-many) 로 데이터를 전송하는 방식입니다 예를 들어 사내 VPN으로 받는 이메일이나 긴급정보 등이 해당 될 수 있습니다 동일한 데이터를 동시에 여러 곳에 보내는 실시간 스트리밍 사이트는 여기에 해당 될 수 있습니다
애니캐스트(Anycast) : 발신지에서 가장 가까운 하나의 수신지로 데이터를 전송하는 방식입니다 대표적으로 DNS 루트 네임 서버가 여기에 해당됩니다

## Slide 5: Router
라우터(Router)는 둘 이상의 라우터와 호스트를 연결하여 컴퓨터 네트워크를 이루는 장치로, 연결된 호스트의 IP주소를 받아 다른 라우터끼리 IP주소를 이용하여, 각 호스트까지 정보를 전달하는 매개체라 볼 수 있습니다
라우터는 L3(Layer 3)를 매개하는 물리장치이기도 하고 오늘날 L3 스위치와 경계가 많이 허물어져 L3 스위치로 통칭하기도 합니다.
라우터가 해주는 일은 다양하지만, 크게 네 가지 정도가 있습니다
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)는 네트워크에 연결된 호스트들에게 “동적”으로 IP주소와 관련된 네트워크 설정 및 정보들을 할당해주는 프로토콜입니다
NAT(Network Address Translation)은 사설 IP 주소를 공인 IP 주소로 변환하거나 역으로 변환하는 장치입니다
VPN(Virtual Private Network)은 가상 사설망으로, 사설IP 주소만을 사용하여 장치끼리 통신 가능하도록 해주는 네트워크 망을 통칭합니다
FireWall은 방화벽으로 보안규칙을 세우고, 해당 규칙에 맞도록 네트워크 트래픽을 조절하는 기능을 수행합니다

## Slide 6: Black Hole Router
모든 요청은 결국 라우팅을 타고, 서버로 향하는 구조일 것입니다
대부분의 요청은 정상적으로 처리가 되겠지만, DDoS나 패킷 조작 등으로 인한 공격이 들어올 수도 있게 되는데, 라우팅의 부하를 줄이면서도 공격을 막아내는 방법이 있을까요?
Black Hole Routing은 일반적인 라우팅의 목적과 다른 세 가지 특징을 가집니다
사건의 지평선 너머는 알 수 없다: 한 번 보내진 패킷은 다시 추적할 수 없습니다
블랙홀은 모든 것을 빨아들인다: 패킷의 종류에 관계 없이 받습니다
블랙홀에 들어간 정보는 사라진다: 한 번 들어간 패킷은 즉시 소멸 됩니다
DDoS나 악성 패킷을 받을 때 비정상 처리를 해도 되지만, 그것보다 Black Hole Routing의 특징을 잘 이용해서 라우팅을 넘겨주면, 훨씬 더 효율적으로 네트워크를 관리 할 수도 있습니다
이를 Null0 라우팅이라고 부르기도 합니다

## Slide 7: DHCP
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)는 네트워크에 연결된 호스트들에게 동적으로 IP주소와 관련된 네트워크 설정 및 정보들을 할당해주는 프로토콜입니다
DHCP를 사용하면, 네트워크 관리자가 수동으로 각 장비에 IP를 할당할 필요 없이, 하나의 서버가 연결된 장치의 IP주소를 관리 및 자동화 할 수 있습니다
DHCP 범위에 들어온 서브넷 장치들은 다음 다섯 가지를 DHCP서버로 부터 자동으로 할당 받습니다
사설 IP 주소: DHCP서버 하에 있는 장치가 DHCP서버를 통해서 통신하기 위한 사설 주소입니다
서브넷 마스크(Subnet Mask): IP주소와 논리 게이트를 하여 서브넷 범위를 알리기 위한 마스크 값입니다
기본 게이트웨이(Default Gateway)주소: 즉, DHCP호스트의 라우터(홉) 접속 주소입니다
로컬 DNS 서버 주소: DHCP서버의 주소입니다. 보통은 DHCP가 라우터 단에서 해주는 경우가 많지만, 라우터 내부의 특정 서버가 DHCP서버를 행할 수도 있기 때문에 해당 주소도 필요합니다
IP 임대 시간: 사설 IP 주소는 해당 임대 시간(만료 시간)을 가지고 사용하다가 임대 시간이 지나면 새로운 IP를 요청 받도록 할 수 있습니다
DHCP는 UDP통신을 사용하고, DHCP서버를 사용하지만 수동으로 IP를 주거나 IP를 변경할 수 있습니다. 수동 할당(Manual allocation)
동적 할당(Dynamic Allocation), 자동 할당(Automatic allocation)

## Slide 8: NAT
NAT(Network Address Translation)은 사설 IP 주소를 공인 IP 주소로 변환하거나 역으로 변환하는 장치입니다
오늘날 NAT을 쓰는 이유는 대부분 하나의 공인 IPv4를 나누어서 쓰는 구조일 때 자주 쓰는데, 아파트 및 주택, 회사에서 쓰는 이더넷 방식이나 사설망을 구성한다면, 위에 언급한 방식으로 통신하기 때문에, NAT가 필수적이라 볼 수 있습니다
NAT의 종류는 공식적으로 세 가지가 있지만, Type이라는 용어로 비공식적으로 네 가지도 있습니다
“정적 NAT”(Static NAT): 사설 IP 주소와 공인 IP 주소 간 1:1로 고정된 관계를 설정하는 NAT 방식입니다.
“동적 NAT”(Dynamic NAT): 사설 IP 주소와 공인 IP 주소를 동적으로 변환하는 방식으로, 주로 특정 IP 주소 풀에 대해 동적 NAT 규칙이 설정됩니다.
“포트 주소 변환”(PAT, Port Address Translation): 사설 IP 주소와 포트 번호를 두 개를 가지고 공인 IP 주소와 포트 번호로 변환하는 방식입니다.
1. Type A: 이 타입은 네트워크에 자유롭게 접근할 수 있음을 의미합니다(모든 형태의 통신이 가능합니다)
2. Type B: 이 타입은 일부 제한이 있지만 대부분의 시스템과 통신할 수 있습니다(예를 들어 Type C, D와는 통신이 불가합니다)
3. Type C: 이 타입은 네트워크 접근에 많은 제한이 있습니다(Type A인 시스템만 통신이 가능합니다)
4. Type D: 이 타입은 거의 모든 연결이 불가능한 상태를 의미합니다(모든 형태의 통신이 불가합니다)

## Slide 9: VPN
VPN(Virtual Private Network)은 가상 사설망으로 외부의 거대한 인터넷 망과 직접적인 연결이 아닌, 특정 사설을 만들어 그 들끼리 통신하는 인트라넷을 통칭합니다
넓은 의미로는 DHCP나 사설 IP를 쓰는 시스템, 사내 망, 군대 인트라넷 등의 모든 사설망을 지칭하지만, 오늘날 VPN은 IP를 우회하고 정보은닉을 위해 사용하는 사람도 많을 정도로 다양하게 쓰입니다
VPN은 소프트웨어로도 동작 가능하지만, 아예 VPN 클라이언트 라우터를 사용해서 모든 패킷을 VPN으로 받을 수도 있습니다 (중국 내에서는 황금방패 단속으로 들어오는 모든 패킷을 감청해서 검열을 하는데, 이를 피해서 해외 사이트에 접속을 하기 위해 VPN 라우터를 공수해서 한국/일본IP를 쓰는 경우가 많습니다만, 이것도 단속이 심해지긴 했다고 합니다)
PPTP (Point to Point Tunneling Protocol): PPP(Point-to-Point Protocol)기술을 확장해서 만든 규격으로 터널링만 해주는 프로토콜입니다
L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol): L2F와 PPTP 프로토콜을 결합하여 만든 규격이기 때문에 PPP를 지원하고, 동일하게 터널링만 해주는 프로토콜입니다
OpenVPN: 오픈소스VPN으로 L2TP를 기초로 하지만 세 단계의 Layer를 만들어 사용할 수 있습니다 또한, VPN추가 장비 없이 모든 과정을 소프트웨어 단에서 사용 가능합니다(오늘날 VPN프로그램의 원조 격)
WireGuard: 무료 오픈소스VPN으로 터널링 구조는 굉장히 깔끔하면서 최신 타원곡선계열 암호 등을 사용하고, OpenVPN의 단점인 싱글 쓰레드 기반을 깨고, 멀티 쓰레드 기반을 채택하여 성능이 최대 40% 향상된 VPN으로 평가 받습니다

## Slide 10: Switch
Hub는 랜 선을 묶는 장치로 “입 출력”이 뚜렷하지 않고, 모든 랜 선이 “동등한”데이터를 받는 것이 특징인 네트워크 장치입니다
Switch는 Hub에서 하나의 랜 선이 모든 랜 선으로 전달하는 (마치 Boardcast 처럼)방식을 개선하여, “정확히 데이터를 원하는” 랜 선으로만 전달하도록 중재해주는 네트워크 장치입니다
이로 인해, Hub에 비해 Switch는 네트워크 부하를 줄여주는 역할도 수행하고, Unicast처럼 동작하기에 내부망에서 보안도 챙길 수 있으며, 여러 요청에 대한 데이터 충돌도 어느정도 줄여주는 효과가 있습니다
Switch는 정확히 데이터를 원하는 랜 선을 빠르게 찾아내기 위해서 랜 선의 MAC주소를 소지하여, L2패킷의 MAC주소를 조작하는 형태로 통신을 수행하기 때문에, 내부에서는 MAC(ARP)Table을 소지하여 이를 통해 빠른 속도로 찾아낼 수 있습니다
그래서 Switch는 L2 Switch로도 부르기도 합니다만, 오늘날 스위치와 라우터의 경계는 옅어 진 추세라서 공유기(AP)가 L2스위치 + L3스위치(라우터) 기능을 하는 장치도 가끔씩 볼 수 있습니다
오늘날 L4, L7스위치라는 용어도 존재하지만, 이는 정확히는 ADC(Application Delivery Controller)라고 볼 수 있습니다

## Slide 11: ISP
ISP(Internet Service Provider): 여러 호스트나 하위사용자들을 서로 매개 해주는 역할을 하는 거대한 규모의 인터넷 서비스 제공자 입니다
ISP는 호스트끼리 연결을 담당하기 때문에 회선을 깔거나, 네트워크 장비등을 설치하여 물리적으로 먼 거리에 있는 호스트를 연결해주는 역할을 수행합니다
ISP는 Tier의 개념이 존재하여, 계층적(Hierarchical)으로 인터넷을 접근하는 구조인데, 각 호스트는 접속 ISP(Access ISP)에, 접속ISP는 지역ISP(Legion ISP)에 접근하고, 지역 ISP끼리 통신하여 최종적으로 원하는 패킷이 정확하게 도달하는 구조를 가집니다
이때, 지역ISP끼리 Tier가 같은 경우에는 피어링(Peering)을 하여 통신한다고 표현하고, 낮은 지역 ISP가 상위 지역 ISP에 통신을 요청하는 경우에는 호밍(Homing)을 하여 통신한다고 표현합니다
호밍의 경우에는 트랜짓 비용(Transit Cost)을 내고, 상위 Tier를 사용하기 때문에, 가급적이면 피어링을 쓰는 것이 비용측면에서 좋지만, 네트워크 메시의 구조는 생각보다 복잡하게 얽혀 있기 때문에, 상위 Tier의 정보를 쓰는 것이 빠르다고 판단하면(라우팅 알고리즘 등으로), 일반적으로 트랜짓비용을 내고 정보를 가져오는 편입니다

## Slide 12: ASN, BGP
AS(Autonomous System)는 자율시스템으로 상호 라우팅으로 되어 있는 대규모 네트워크 망의 한 단위 입니다 대부분의 사업체는 하나의 AS를 가지고 있다고 얘기할 수 있습니다
ASN(Autonomous System Number)는 한 AS의 식별번호를 말합니다 예를 들어 경성대학교 AS의 ASN은 9691입니다
BGP(Border Gateway Protocol)는 서로 다른 네트워크 집단(AS)을 연결할 때, 사용하는 프로토콜 입니다 BGP는 AS끼리 통신을 할 때 BGP라우터라는 것을 사용하여 라우팅 테이블(AS관련)을 작성하고, 이 정보를 통해 원하는 AS까지의 최단경로를 신속하게 찾아내도록 합니다
BGP라우팅은 Hot Potato Routing(뜨거운 감자)알고리즘을 사용하는데, 이 알고리즘은 최단경로를 그리디 방식으로 AS를 선택하여 도착지점에 도달하는 방식을 사용합니다
AS는 전세계 스케일의 시스템이고 사업체 단위의 시스템이기 때문에 굉장히 많으며 계속 생성되기 때문에, 점대점(1:1)통신을 즉각적으로 수행할 확률은 굉장히 낮을 수 밖에 없고, 라우팅 테이블을 사용한 최단경로라고 해도, 실제 최단경로가 아닐 확률도 높은 구조입니다 (이는 모든 AS가 서로 다른 모든 ASN을 들고 있는 것이 아니라면, 결국 정보를 거쳐가는 과정이 실제 최단경로가 아닐 수 있기 때문)

## Slide 13: 다양한 네트워크의 형태
ISP는 Tier와 함께 계층적인 연결을 지향하지만, 반드시 순차적으로 연결하지는 않습니다 멀티-홈(Multi-Homing)은 상위 Tier ISP를 둘 이상 연결하는 것을 말합니다
ISP 또는 AS는 서로 다른 ISP 및 AS는 각자의 최단경로 알고리즘으로 위치를 찾아가는 편이지만, 전체 규모가 크고 다양하며 물리적인 위치차이도 있기 때문에, 여전히 최단경로 알고리즘으로만 해결하기에는 문제가 있을 수 있을 것입니다 IxP(Internet exchange Point)는 이들을 연결하는 것 만을 중점으로 처리하는 서비스를 말합니다
IxP를 사용한다면, IxP가 AS를 가지고 있다는 전제하에 거의 점대점 통신을 가능하게 도와줄 수 있으며, 이는 반응시간의 이점도 있지만, 전반적인 트래픽 부하를 굉장히 줄여주는 이점도 있습니다
MPLS(Multi Protocol Label Switching)는 기존 라우팅 방식인 헤더 검사 – 라우팅 테이블 참조 구조의 태생적인 한계(속도 자원의 부하)로 인해 더 빠르게 패킷을 처리하기 위한 대안입니다
MPLS는 MPLS망을 사용하여 내부에서는 고속이동이 보장되지만, 입구와 출구 두 개의 라우터를 거친 이후는 기존의 라우팅 방식을 사용하기 때문에, 코어 네트워크(주로 대규모 백본)에서 사용되는 기술입니다
오늘날에는 MPLS와 SD-WAN(Software-Defined Wide Area Network)을 자주 사용하는 편입니다

## Slide 14: Protocol
네트워크는 이렇게 다양한 집단부터 세세한 호스트까지 통신이 자유자재로 이루어져야 하기 때문에, 데이터 포맷 같은 상위 계층의 규칙부터, 네트워크 통신에 필요한 패킷의 규칙들도 매우 중요하게 사용될 것입니다
프로토콜(Protocol)은 네트워크에서 규약을 의미하는 단어로 네트워크 통신을 Layer의 개념으로 단계를 나누고 각 Layer의 통신 표준 규칙을 만들며, 해당 규칙을 준수한 패킷은 온전하게 전달되도록 보장해주는 시스템 기반을 고안하는 일련의 규약을 통칭합니다
오늘날 프로토콜은 종류가 굉장히 많고, 보안이 약한 규약부터 이를 해결하기 위한 보안이 뛰어난 규약까지 다양하게 사용되고 있습니다
대표적으로 사용되는 프로토콜에는 HTTP(S), DNS, IP, TCP/UDP, SSH, RDP, DHCP, SMTP등이 있습니다
OSI 7 Layer는 통신 Layer 개념 중에서 가장 표준화 된 개념으로 모든 네트워크 통신을 7계층으로 분류하여 각 계층의 규약을 정의하고 있습니다
오늘날에는 각 계층의 할 일이나 특징, 다양한 기술 등을 OSI를 표준으로 작성하는 경우가 많습니다
PDU(Protocol Data Unit)는 각 계층에서 주고 받을 수 있는 정보의 단위를 말합니다 일반적으로 PDU는 헤더(Header)필드 와 페이로드(Payload)필드로 구성되어 있습니다

## Slide 15: Layer (OSI 7)
각 계층의 내용은 다음과 같습니다
물리계층(Physical Layer): 최 하단 계층으로 물리적인 선 또는 매체를 사용해서 프레임을 Bit단위로 전송하는 계층입니다
링크계층(Datalink Layer): L2 계층으로 PDU는 프레임(Frame)을 사용하여 L3 데이터 그램을 물리장치로부터 정보를 송수신하는 계층입니다
네트워크계층(Network Layer): L3 계층으로 PDU는 데이터 그램(Datagram)을 사용하여 L4 세그먼트를 상대의 호스트(IP)로 송수신 하도록 매개해주는 계층입니다
트랜스포트계층(Transport Layer): L4 계층으로 PDU는 세그먼트(Segment)을 사용하여 L5 메시지를 TCP/UDP(소켓)로 송수신 하도록 매개해주는 계층입니다
응용계층(Application Layer): L5 계층으로 PDU는 메시지(Message)를 사용하여 사용자가 사용 가능하도록 정보의 송수신 및 처리를 해주는 계층입니다 (표현계층(Presentation Layer)과 세션계층(Session Layer)은 응용계층에 포함되는 세부 계층입니다)

## Slide 16: Layer 1 (Physical)
물리 계층(Physical Layer)은 네트워크 통신에 필수적인 물리매체를 나타낸 계층입니다 정보를 전달하는 매체에 따라 유도매체와 비유도매체로 구별되고 세부내용은 다음과 같습니다
유도매체로는 꼬임쌍선(Twisted-Pair): 2개의 절연체를 꼬아서 전기간섭을 최소화 한 선입니다
UTP(Unshielded Twisted Pair)는 금속으로 보호하지 않은(즉, 전선 두 가닥을 단순히 꼬아서 만든) 선을 말합니다. 오늘날 랜 선은 대부분 UTP를 사용합니다
STP(Shielded Twisted Pair)는 금속으로 보호해서 차폐를 한 선을 말합니다 기업에서는 랜 선의 전기간섭도 치명적일 수 있기 때문에, STP를 사용하는 편입니다
이외에도 동축 케이블(Coaxial Cable), 광섬유(Fiber Optics)도 자주 사용되며, 해저 케이블은 속도와 보안의 측면때문에, 고속 광섬유에 금속막을 수십겹을 덧대서 사용합니다
TP는 전송속도와 대역폭으로 카테고리(CAT)를 나누어 사용되고 있습니다(CAT.5, CAT.5e, CAT.6등)
비유도매체로는 전파(Radio Wave)를 사용하는 Radio Channel(라디오 및 무선 전화) 및 Wi-Fi Channel이 있습니다 일반적으로 장파(주기가 긴 전파)는 에너지 손실이 적어 멀리까지 전송되지만 전송 량이 적은 대신에 단파(주기가 짧은 전파)는 빠르게 에너지 손실이 일어나 거리가 짧아지지만 전송 량이 높아서 최신 기술은 이 둘의 장점을 다양하게 활용하여 고속 전송 기술을 고안하고 있습니다

## Slide 17: Layer 2 (Data Link)
링크 계층(Link Layer)은 물리 계층과 네트워크 계층을 연결하는 계층으로 물리적으로 연결된 두 장치의 통신을 가장 LowLevel로 수행하는 계층이라 볼 수 있습니다
링크 계층의 PDU는 프레임(Frame)으로 대표적인 프로토콜로는 Ethernet, Wi-Fi가 있습니다
링크 계층이 가지는 채널로는 다음 네 가지가 있습니다
브로드캐스트 채널(Broadcast Channel): 하나의 송신자가 여러 수신자에게 데이터를 전송하는 방식입니다 브로드캐스트 프레임은 연결된 모든 장치에 전파되며, 각 L2수신자는 자신에게 해당된 프레임이라 판단되면 받아서 넘기거나 처리하고 아니면, 폐기하는 방식을 사용합니다
점대점 통신 링크(Point-to-Point Communication Link): 하나의 송신자가 하나의 수신자에게 데이터를 전송하는 방식입니다. 둘 사이의 전용채널을 구성/사용하는 구조이기 때문에 독립적이고, 높은 안정성과 신뢰성을 가집니다. 점대점 연결은 PPP, PPTP, L2TP등의 프로토콜로 주로 VPN에 사용됩니다
멀티캐스트 채널(Multicast Channel): 하나의 송신자가 특정한 수신자 집단에 데이터를 전송하는 방식입니다
애니캐스트 채널(Anycast Channel): 하나의 송신자가 가장 가까운 수신자에게만 데이터를 전송하는 방식입니다
링크계층 프로토콜을 사용하는 장치들을 노드(Node)라고 표현하고, 노드를 연결하는 통신채널을 링크(Link)라고 표현합니다

## Slide 18: Layer 3 (Network)
네트워크 계층(Network Layer)은 호스트를 구별하는 프로토콜인 IP를 사용하여 둘 이상의 호스트가 상호 통신이 가능하도록 연결해서 TCP/UDP 소켓을 효율적으로 사용할 수 있도록 해주는 계층입니다
네트워크 계층의 PDU는 데이터 그램(Data Gram)으로 대표적인 프로토콜은 IPv4, IPv6가 있습니다
L1과 L2계층은 랜 선과 랜 카드에 가까운 물리적인 연산을 수행하지만, L3계층은 이 보다는 조금 더 소켓에 가까운 프로그래밍을 수행 할 수 있고, 모든 호스트를(IP를 통해) 구별 할 수 있는 가장 낮은 Layer입니다
IPv4는 (10진법 0 ~ 255) 세 자리(8비트) * 4 로 구성되어 총 32비트 길이입니다 (대략 43억 개) 이 중에서 192.168.X 나 127.0.0.1, 0.0.0.0등의 선 정의된 IP들이 이미 있거나 여타 규칙으로 인한 사용불가 IP들이 있기 때문에, 공인IP로 할당가능한 경우의 수는 조금 더 줄어들어 모든 장치마다 하나씩 할당하기에는 무리가 있어 오늘날에는 IPv6나 DHCP등을 적절히 활용하는 편입니다
IPv6는 (16진법 0 ~ FFFF) 네 자리(16비트) * 8 로 구성되어 총 128비트 길이입니다 (대략 43억의 4승 개)
DHCP는 L3에서 IP를 편하게 관리(할당 및 연결)를 수행해주는 프로토콜로 오늘날 IPv4의 한계점이 눈에 띄게 보이면서 점점 더 사용비중이 늘어나는 네트워크 프로토콜입니다

## Slide 19: Layer 4 (Transport)
트랜스포트 계층(Transport Layer)은 서로 다른 호스트에서 동작하는 응용 계층 프로세스들 간의 논리적 통신을 제공해주는 계층입니다
L1, L2, L3까지는 물리적 ~ 호스트 특정까지 수행해주기 때문에, L4계층은 실질적인 논리 통신을 수행하게 해주는 계층이라 볼 수 있습니다
L3까지는 최선형(Best-effort) = 즉 안전한 통신을 노오력 하지만 보증은 못하는 프로토콜이기 때문에, L4계층에서는 이를 완전하게 보장하도록 프로토콜을 설계합니다(신뢰적 전달 보장이라고 표현함)
트랜스포트 계층의 PDU는 세그먼트(Segment)로 대표적인 프로토콜은 TCP, UDP가 있습니다
TCP(Transmission Control Protocol)는 전송제어 프로토콜의 표준으로 L4계층에서 신뢰적 전달을 보장하는 프로토콜이기에, 대부분의 통신이 TCP를 사용하는 편입니다
UDP(User Datagram Protocol)는 사용자 데이터 그램 프로토콜로 L3계층의 데이터 그램을 거의 그대로 넘기는 것에 초점을 맞춘 프로토콜이기에, PDU의 크기가 보다 작고(헤더가 작고) 비 신뢰적 전달 프로토콜의 특성을 지녀서 데이터를 빠르게 보내는 경우나 안정적인 네트워크 통신이 보장된 경우, 실시간(시간 민감)정보를 받아와야 하는 경우에 많이 사용합니다
L4계층 부터는 소켓이라는 논리구조를 가지고 프로그래밍 할 수 있는 계층입니다

## Slide 20: Layer 5 (Application)
응용 계층(Application Layer)은 호스트가 사용하는 프로그램이 해당 정보를 사용가능 하도록, 또는 정보를 사용하는 규칙을 정하는 계층입니다
L4까지는 신뢰적 전달이 보장되고 데이터는 바로 사용가능한 상태로 올 것이기 때문에, L5는 데이터 포맷(형식)을 정하는 규약이라 볼 수도 있습니다
응용 계층의 PDU는 메시지(Message)로 대표적인 프로토콜에는 HTTP(S), DNS, SSH, (S)FTP, SMTP등이 있습니다
HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)는 오늘날 웹 프로토콜로 유명한 HTTP/1.1으로 요청 메소드(GET,POST,PUT,DELETE)와 헤더(Header), 바디(Body)로 구성되며 주로 사용하는 Json데이터 및 HTML내용은 바디에 들어가고 쿠키는 헤더에 넣고 요청을 보냅니다
DNS(Domain Name System)는 호스트의 IP식별을 도메인(별칭)으로도 사용 가능하도록, 일대일 대응 시켜주는 프로토콜입니다
SSH(Secure SHell)은 기존 원격 쉘에 사용한 프로토콜인 Telnet의 보안 취약점(리버스 쉘, MITM공격)등에 의해 키 페어를 사용한 암호접근과 SL(Secure Layer)등을 첨가하여 보안을 강화한 원격 쉘 전용 프로토콜입니다
SFTP(Secure File Transfer Protocol)은 기존 파일 전송 프로토콜(FTP)의 보안 취약점(MITM공격, 방화벽 우회)등에 의해 SSH프로토콜의 힘을 일부 빌려 보안을 강화한 파일 전송 전용 프로토콜입니다
SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)은 메일 전용 프로토콜로 HELO, MAIL FROM, RCPT TO 등의 요청을 보냅니다

## Slide 21: Socket Programming
소켓 프로그래밍은 L4 세그먼트와 L3의 데이터 그램을 추상(논리)화하여 사용하는 프로그래밍 방법으로 언어에서 제공하는 소켓관련 함수들을 잘 활용해서 L3, L4를 비교적 간단하게 조작하며, L5의 메시지를 작성하거나 읽을 수 있도록 할 수도 있습니다
소켓 프로그래밍은 크게 네 가지로 추상화 해볼 수 있습니다
소켓을 생성(Create): 소켓파일을 생성합니다
소켓을 실제 커널(IP:Port)에 빙의(Bind): 커널을 직접 만질 수는 없기 때문에 소켓을 빙의 하도록 요청을 보냅니다
타인의 소켓을 내 커널에 부착(Accept): Listen을 통해 무한대기를 타다가 타인이 다가오면, 빙의 한 커널에 데이터가 보내지도록 세팅합니다 또는 내 소켓을 타인의 소켓에 부착(Connect): Listen중인 서버 소켓에 접속해서 연결상태로 만듭니다
소켓을 통한 정보 송수신(Send/Recv): 연결된 두 소켓을 파일 입출력 방식으로 정보를 송수신 합니다
소켓을 소멸(Close): 다 쓴 소켓을 커널로부터 분리시키고 제거합니다